## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI TẬP LỚN HỌC TĂNG CƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG
Điều khiển năng lượng thông minh
Smart Energy Management System – SEMS-RL
GVHD: TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành
Nhóm 7 – Lớp 65KTPM · Hà Nội, 09/2026
Notes: Giới thiệu đề tài SEMS-RL: dùng học tăng cường để điều phối pin lưu trữ BESS kết hợp điện mặt trời.

## Slide 2: Nội dung trình bày
1
Nhóm thực hiện & phân công
Thành viên, vai trò, nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra
Slide 3–5
2
Đề xuất đề tài
Bài toán, động lực chọn RL, mục tiêu, công nghệ
Slide 6–9
3
Tính năng & kiến trúc hệ thống
6 phân hệ, luồng hoạt động, đối chuẩn hiệu năng
Slide 10–11
4
Mô hình hóa MDP
Trạng thái, hành động, chuyển trạng thái, hàm thưởng
Slide 12–15
5
Kế hoạch & kỳ vọng
Lộ trình 6 buổi thực hành và kết quả mong đợi
Slide 16

## Slide 3: Nhóm thực hiện & phân công nhiệm vụ
1
Nguyễn Văn Huỳnh
2351170599
Nhóm trưởng
MÔI TRƯỜNG
Kiến trúc & động lực học pin BESS
2
Lý Đình Sơn
2351170615
Thành viên
MÔI TRƯỜNG
Dữ liệu chuỗi thời gian & tích hợp Gym Env
3
Nguyễn Văn Trường
2351170625
Thành viên
THUẬT TOÁN
Lõi chính: Soft Actor-Critic (SAC Lead)
4
Phạm Quang Anh
2351170573
Thành viên
THUẬT TOÁN
So sánh: TD3 & Rule-based Baseline
5
Nguyễn Tùng Dương
2351170588
Thành viên
THUẬT TOÁN
So sánh: PPO & đánh giá so chuẩn

## Slide 4: Nhóm Môi trường: nhiệm vụ & sản phẩm
1
Nguyễn Văn Huỳnh (Nhóm trưởng)
Kiến trúc & Lead – Nhóm Môi trường
Quản lý tiến độ chung của toàn nhóm.
Thiết kế kiến trúc môi trường mô phỏng chuẩn Gymnasium (MicrogridBessEnv).
Xây dựng mô hình toán động lực học pin BESS: phương trình nạp/xả, tổn thất nhiệt η, suy thoái theo chu kỳ.
Định nghĩa không gian trạng thái S, hành động A và hàm chuyển trạng thái P.
SẢN PHẨM ĐẦU RA
Module MicrogridBessEnv
Bản đặc tả mô hình toán học MDP
Phương trình động lực học pin
2
Lý Đình Sơn
Data & Env Integration – Nhóm Môi trường
Thu thập, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuỗi thời gian: PV, phụ tải, biểu giá TOU của EVN.
Lập trình Data Pipeline nạp dữ liệu vào môi trường Gym.
Thiết kế Safety Guardrails: ngăn sạc/xả vượt ngưỡng, chặn lỗi vật lý khi pin cạn/đầy.
Tạo môi trường nhiễu ngẫu nhiên để thử độ bền (robustness).
SẢN PHẨM ĐẦU RA
Bộ dữ liệu sạch data/processed.csv
Pipeline nạp dữ liệu thời gian thực
Module Safety Guardrails cho môi trường

## Slide 5: Nhóm Thuật toán: nhiệm vụ & sản phẩm
3
Nguyễn Văn Trường
Algorithm 1: SAC Lead
Phụ trách thuật toán lõi SAC.
Mạng Actor-Critic, Gaussian Policy cho hành động liên tục.
Replay Buffer, tự động tối đa Entropy (auto-tuned α).
Thiết kế hàm thưởng đa mục tiêu R.
Tinh chỉnh siêu tham số, tăng tốc hội tụ.
SẢN PHẨM ĐẦU RA
Mã nguồn SAC hoàn chỉnh
Log huấn luyện, biểu đồ hội tụ
Báo cáo phân tích hàm thưởng
4
Phạm Quang Anh
Algorithm 2: TD3 & Baseline
Triển khai thuật toán TD3.
Twin Critic chống overestimation bias, cập nhật policy trễ.
Xây dựng Rule-based Heuristic theo khung giờ TOU làm mốc so sánh.
Tinh chỉnh siêu tham số, đối đầu TD3 và SAC.
SẢN PHẨM ĐẦU RA
Mã nguồn TD3
Mã nguồn Rule-based Baseline
Báo cáo đối chuẩn SAC vs TD3
5
Nguyễn Tùng Dương
Algorithm 3: PPO & Evaluation
Triển khai PPO cho điều khiển liên tục.
Pipeline kiểm thử, đánh giá SAC, TD3, PPO và Baseline.
Đo % chi phí tiết kiệm và % cắt đỉnh (Peak Shaving Ratio).
Xây dựng Dashboard kết quả và slide thuyết trình.
SẢN PHẨM ĐẦU RA
Mã nguồn PPO
Pipeline đánh giá & bảng so sánh
Slide thuyết trình & Dashboard

## Slide 6: Đề tài & mô tả bài toán
Hệ thống Quản lý và Điều khiển Năng lượng Thông minh bằng Học tăng cường (SEMS-RL)
Xây dựng tác tử RL tự động điều phối nạp/xả của hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS).
Kết hợp điện mặt trời áp mái (Solar PV) tại nhà máy, tòa nhà thông minh hoặc lưới điện siêu nhỏ (Microgrid).
Mục tiêu: giảm chi phí điện, cân bằng tải, bảo vệ tuổi thọ pin và tận dụng tối đa năng lượng sạch.
ỨNG DỤNG THỰC TẾ
1
Nhà máy sản xuất công nghiệp
2
Tòa nhà văn phòng thông minh (Smart Buildings)
3
Trang trại điện mặt trời kết hợp lưu trữ BESS
4
Công ty năng lượng cần cân bằng tải

## Slide 7: Vì sao chọn Học tăng cường (RL)?
1
Biểu giá điện TOU
Giá giờ cao điểm, bình thường, thấp điểm của EVN chênh lệch rất lớn; dùng nhiều điện lưới lúc cao điểm làm chi phí tăng đột biến.
2
Năng lượng tái tạo bất định
Bức xạ phụ thuộc thời tiết, mây che. Đỉnh PV vào 11h–13h lệch với đỉnh tải đầu sáng và chiều tối.
3
Rủi ro quá tải đỉnh
Nhu cầu đột biến gây phí công suất đỉnh (Demand Charge) và nguy cơ quá tải trạm biến áp.
4
Giải pháp truyền thống hạn chế
Rule-based quá cứng nhắc; Quy hoạch tuyến tính (LP) cần biết trước hoàn hảo tương lai – bất khả thi.
GIẢI PHÁP RL
Học chính sách qua tương tác liên tục với môi trường mô phỏng.
Lập kế hoạch dài hạn: sạc pin lúc 2h sáng khi điện rẻ nhất để xả vào cao điểm 9h và 18h.
Tự thích ứng với biến động thời tiết và tải, không giả định môi trường tĩnh.

## Slide 8: Bốn mục tiêu chính của dự án
1
Tối ưu hóa chi phí điện năng
Giảm tối đa chi phí mua điện lưới nhờ dịch chuyển phụ tải (Load Shifting) và cắt đỉnh phụ tải (Peak Shaving).
2
Tối đa hóa tự tiêu thụ năng lượng xanh
Tận dụng điện sạch tại chỗ, hạn chế phát ngược điện thừa lên lưới giá rẻ hoặc lãng phí công suất mặt trời.
3
Bảo vệ tuổi thọ pin BESS
Kiểm soát tốc độ sạc xả, tránh đổi chiều liên tục, giữ SoC trong dải an toàn 20% – 90%.
4
Giải pháp phần mềm hoàn chỉnh
Đóng gói thành phần mềm có API dịch vụ, Dashboard điều khiển và bộ lọc an toàn vật lý.

## Slide 9: Công nghệ & nền tảng sử dụng
SAC
THUẬT TOÁN LÕI CHÍNH
Soft Actor-Critic
Off-policy, tối đa hóa Entropy
TD3
MÔ HÌNH SO SÁNH
Twin Delayed DDPG
Chống overestimation bias
PPO
MÔ HÌNH SO SÁNH
Proximal Policy Optimization
On-policy chuẩn mực
Thư viện & Framework
Python 3.10+, Gymnasium, PyTorch, Stable-Baselines3
Tập dữ liệu
Pecan Street Project / CityLearn / NREL (tải & bức xạ thực) + biểu giá TOU của EVN
Nền tảng ứng dụng
FastAPI (REST API inference thời gian thực) + Streamlit / ReactJS (Dashboard)

## Slide 10: 6 phân hệ tính năng của SEMS-RL
1
Môi trường Năng lượng Số
Energy Digital Twin
Mô phỏng BESS (kWh, hiệu suất, tổn thất nhiệt, suy thoái), PV, giá TOU và phụ tải theo bước 15 phút.
2
Bộ điều khiển RL Tự động
Autonomous RL Controller
Mô hình SAC/TD3 quyết định công suất sạc/xả tối ưu theo thời gian thực.
3
Module Đối chuẩn Hiệu năng
Benchmarking Engine
So sánh RL với Rule-based, không có pin và Quy hoạch tuyến tính lý tưởng (LP).
4
Bảng điều khiển Giám sát
Real-time Dashboard UI
Trực quan dòng PV → Pin → Tải/Lưới, % SoC, đồ thị Peak Shaving, tiền tiết kiệm lũy kế.
5
Bộ lọc An toàn Phần cứng
Safety Guardrails
Chặn hành động vượt công suất định mức; tự ngắt khi pin chạm 20% hoặc 90%.
6
Chế độ Can thiệp Thủ công
Manual Override Mode
Kỹ sư chuyển giữa điều khiển RL tự động và thủ công khi bảo trì hoặc khẩn cấp.

## Slide 11: Kiến trúc hệ thống & đối chuẩn hiệu năng
Dữ liệu
PV, phụ tải, giá TOU EVN (Pecan Street, CityLearn, NREL)
→
Môi trường Gym
MicrogridBessEnv, bước 15 phút, mô hình pin BESS
→
RL Agent
SAC / TD3 / PPO xuất hành động a ∈ [−1, 1]
→
Safety Guardrails
Chặn vượt công suất, ngắt khi SoC chạm 20% / 90%
→
API & Dashboard
FastAPI inference, Streamlit giám sát, Manual Override
SO SÁNH VỚI 4 PHƯƠNG PHÁP
RL Agent (SAC, TD3, PPO)
Rule-based Heuristic: luật cố định theo giờ
Không có pin lưu trữ
Quy hoạch tuyến tính lý tưởng (LP)
CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
% chi phí tiền điện tiết kiệm được
% cắt giảm phụ tải đỉnh (Peak Shaving Ratio)
Tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng xanh
Mức hao mòn pin và số lần vi phạm giới hạn SoC

## Slide 12: Mô hình hóa thành Quy trình quyết định Markov
M = ⟨ S, A, P, R, γ ⟩
S
Trạng thái
SoC, tải, PV, giá điện, giờ, ngày
A
Hành động
Công suất sạc/xả liên tục a ∈ [−1, 1]
P
Chuyển trạng thái
Cân bằng công suất & cập nhật SoC
R
Phần thưởng
Hàm phạt chi phí đa mục tiêu
γ
Chiết khấu
γ = 0.99, tầm nhìn dài hạn
Δt = 15 phút
Mỗi bước thời gian (0.25 giờ)
T = 96 bước
Một chu kỳ vận hành 24 giờ

## Slide 13: Không gian trạng thái & hành động
STATE s_t
[ SoC, P_load, P_pv, C_grid, sin(2πh/24), cos(2πh/24), d ]ᵀ
SoC ∈ [0, 1]: mức dung lượng pin (0 = cạn, 1 = đầy).
P_load ≥ 0 (kW): công suất tải tòa nhà/nhà máy.
P_pv ≥ 0 (kW): công suất điện mặt trời tức thời.
C_grid > 0 (VNĐ/kWh): giá điện theo biểu giá TOU của EVN.
sin/cos của giờ: mã hóa tuần hoàn, liên tục giữa 23h và 0h.
d ∈ {0, 1}: ngày làm việc (1) hoặc cuối tuần (0).
ACTION a_t ∈ [−1, 1]
a > 0
SẠC (Charging)
P_batt = a · P_charge_max
a = 0
NGHỈ (Idle)
P_batt = 0
a < 0
XẢ (Discharging)
P_batt = |a| · (−P_discharge_max)

## Slide 14: Động lực học chuyển trạng thái (P)
CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TẠI ĐIỂM HÒA LƯỚI
P_grid = P_load − P_pv + P_batt
P_grid > 0: thiếu điện, phải mua từ lưới quốc gia (P_grid,buy = P_grid).
P_grid < 0: dư điện mặt trời, bán ngược lên lưới (P_grid,sell = |P_grid|).
CẬP NHẬT TRẠNG THÁI PIN (SoC)
SoC(t+1) = SoC(t) + ΔSoC(t)
Khi sạc (P_batt > 0)
ΔSoC = η_charge · P_batt · Δt / E_capacity
Khi xả (P_batt < 0)
ΔSoC = P_batt · Δt / (η_discharge · E_capacity)
η_charge ≈ η_discharge ≈ 0.92; E_capacity là dung lượng danh định (kWh).

## Slide 15: Hàm phần thưởng đa mục tiêu (R)
r(t) = − [ C_elec + w1·C_degr + w2·C_peak + w3·P_viol ]
1
Chi phí điện lưới
(C_grid·P_buy − C_feedin·P_sell)·Δt
Sạc lúc giá thấp hoặc thừa PV, xả lúc giá cao để giảm hóa đơn.
2
Suy thoái pin
c_wear · |P_batt| · Δt
Phạt hao mòn, hạn chế đổi chiều sạc/xả liên tục.
3
Phạt công suất đỉnh
max(0, P_buy − P_thr)²
Phạt bậc hai khi lấy điện lưới vượt trần (Peak Shaving).
4
Vi phạm an toàn pin
(SoC_min − SoC)² hoặc (SoC − SoC_max)²
Phạt nặng khi SoC ra ngoài dải [20%, 90%].

## Slide 16: Kế hoạch thực hiện & kỳ vọng
Buổi 1
Báo cáo slide (10 slide) bảo vệ 4 nội dung đánh giá trước giảng viên – Sáng thứ 7, 03/10/2026.
Buổi 2 & 3
Hoàn thiện môi trường Gym và kiểm thử dữ liệu chuỗi thời gian (Huỳnh & Sơn).
Buổi 4 & 5
Huấn luyện SAC (Trường), TD3 & Rule-based (Quang Anh), PPO & Benchmark (Dương).
Buổi 6
Tích hợp vào Dashboard Streamlit, nghiệm thu và bảo vệ đồ án.
KỲ VỌNG ĐẠT ĐƯỢC
15–25%
giảm chi phí tiền điện hàng tháng
20–30%
giảm công suất đỉnh giờ cao điểm