## Slide 1
ĐÁNH GIÁ BUỔI
THỰC HÀNH 2
MDP và Thuật toán
SEMS-RL: Điều khiển năng lượng thông minh cho microgrid có pin BESS
NHÓM 7 · 16/10/2026
Notes: Nhóm 7 báo cáo thực hành 2: đặc tả MDP, môi trường thử nghiệm và các thuật toán SAC, TD3, PPO cho bài toán điều phối pin BESS.

## Slide 2
MDP biến quyết định tuần tự thành một bài toán tối ưu
Tác tử (bộ điều khiển BESS) quan sát trạng thái, chọn công suất sạc/xả, nhận phần thưởng và chuyển sang trạng thái mới.
TRẠNG THÁI sₜ
SoC, tải, PV, giá điện, giờ
HÀNH ĐỘNG aₜ
Công suất sạc/xả chuẩn hóa
PHẦN THƯỞNG rₜ
−(chi phí điện + hao mòn + phạt)
TRẠNG THÁI MỚI sₜ₊₁
SoC mới + dữ liệu phát lại
M = (S, A, P, R, γ), Δt = 0,25 giờ, T = 96 bước / episode (1 ngày vận hành)
Mục tiêu: tìm chính sách tối đa hóa tổng phần thưởng kỳ vọng dài hạn, tức là cực tiểu chi phí vận hành trong cả ngày.

## Slide 3
Đóng khung bài toán của nhóm
BỐI CẢNH
Điều phối nạp/xả pin BESS cho tòa nhà/nhà máy nhỏ có hệ PV 150 kWp
Tải và bức xạ mặt trời thay đổi ngẫu nhiên; giá điện theo biểu giá TOU
Đối tượng ra quyết định: bộ điều khiển BESS
VÀO → MÔ HÌNH → RA
Quan sát 7 chiều: SoC, tải, PV, giá, sin/cos giờ, cờ ngày làm việc
Chính sách MDP học bằng SAC / TD3 / PPO
Hành động tối ưu: công suất sạc/xả aₜ ∈ [−1; 1]
GIÁ TRỊ THỰC TIỄN
Giảm hóa đơn điện (sạc giờ thấp điểm, xả giờ cao điểm)
Cắt đỉnh phụ tải, tăng tự tiêu thụ PV
Hạn chế hao mòn pin và vi phạm giới hạn SoC

## Slide 4
State = ảnh chụp đủ để ra quyết định
sₜ = [ SoCₜ, P_load, P_pv, C_grid, sin(2πh/24), cos(2πh/24), dₜ ] ∈ ℝ⁷
Thành phần | Ý nghĩa | Miền giá trị | Chuẩn hóa
SoCₜ | Mức dung lượng pin | [0; 1], an toàn [0,2; 0,9] | Giữ nguyên
P_load,t | Công suất tải (kW) | ≥ 0 | Chia P_load,max (tập train)
P_pv,t | Công suất PV (kW) | [0; P_pv,rated] | Chia công suất đỉnh PV
C_grid,t | Giá mua điện TOU (VNĐ/kWh) | 3 mức: thấp / bình thường / cao | Chia giá cao điểm
sin, cos(2πh/24) | Chu kỳ giờ trong ngày | [−1; 1] | Giữ nguyên
dₜ | Ngày làm việc (1) / cuối tuần (0) | {0; 1} | Giữ nguyên
Chuẩn hóa bằng thống kê tập huấn luyện (tránh rò rỉ dữ liệu) · mã hóa sin/cos giữ tính liên tục 23h45 → 0h00 · Gymnasium: Box(shape=(7,), float32)

## Slide 5
Actions: tác tử thực sự được phép làm gì?
Một hành động liên tục aₜ ∈ [−1; 1], ánh xạ thành công suất lệnh và đi qua bộ lọc an toàn (Safety Guardrail).
a = −1
XẢ TỐI ĐA
P_cmd = −50 kW
a = 0
GIỮ NGUYÊN
Pin không hoạt động
a > 0
SẠC
P_cmd = a · 50 kW
Guardrail
CHIẾU KHẢ THI
SoC luôn ∈ [0,2; 0,9]
P_batt = clip( P_cmd, P_min_feas(SoC), P_max_feas(SoC) )
P_max_feas = min( P_ch,max , (SoC_max − SoC)·E_cap / (η_c·Δt) )
P_min_feas = −min( P_dis,max , (SoC − SoC_min)·E_cap·η_d / Δt )
Không gian liên tục (thay vì rời rạc hóa) cho phép điều khiển mịn, là lý do nhóm chọn SAC, TD3, PPO. Gymnasium: Box(−1, 1, shape=(1,)).

## Slide 6
Transition Function: hệ thống phản ứng ra sao?
TRẠNG THÁI s
TRẠNG THÁI s'
P(s′ | s, a) = 1[SoC′ = f(SoC, a)] · P_exo(x′ | x, h, d)
Hỗn hợp: xác định + ngẫu nhiên
PHẦN XÁC ĐỊNH (nội sinh)
SoC′ = SoC + η_c·P_batt·Δt / E_cap (khi sạc)
SoC′ = SoC + P_batt·Δt / (η_d·E_cap) (khi xả)
η_c = η_d ≈ 0,92; bộ đếm giờ h và cờ ngày d
Cân bằng lưới: P_grid = P_load − P_pv + P_batt
PHẦN NGẪU NHIÊN (ngoại sinh)
Tải, PV, giá điện phát lại (replay) từ dữ liệu lịch sử
Không phụ thuộc hành động: tác tử là “người chấp nhận giá”
Thử độ bền: nhân nhiễu Gaussian P̃ = P·(1 + ε), ε ~ N(0, σ²)
Mô hình biết trước, không cần ước lượng từ tương tác

## Slide 7: Reward biến mục tiêu thành tín hiệu học
rₜ = −( C_elec + w₁·C_deg + w₂·C_peak + w₃·P_viol )
C_elec
Chi phí điện lưới
(C_grid·P_buy − C_feed-in·P_sell)·Δt
C_deg
Hao mòn pin
c_wear·|P_batt|·Δt; w₁ = 1
C_peak
Phạt công suất đỉnh
[max(0, P_buy − 90 kW)]²; w₂ tinh chỉnh
P_viol
Phạt vi phạm
((P_cmd − P_batt)/P_max)²; w₃ ≈ 10
Chia phần thưởng cho C_ref (giá TB × tải TB × Δt) để các thành phần cùng bậc độ lớn. Tránh “reward hacking”: so với No-battery và kiểm thử từng thành phần.

## Slide 8
Policy chọn hành động. Value nhìn xa.
POLICY π(a|s)
Gaussian nén tanh (SAC, PPO) hoặc tất định (TD3): từ trạng thái hiện tại cho ra công suất sạc/xả a ∈ [−1; 1].
VALUE V(s), Q(s,a)
Ước lượng lợi ích dài hạn kỳ vọng, dùng để cải thiện policy (critic của SAC/TD3, hàm giá trị của PPO).
γ = 0,99 → chân trời hiệu dụng 1/(1−γ) ≈ 100 bước ≈ 25 giờ, đúng một chu kỳ ngày: tác tử thấy lợi ích của việc sạc lúc 2h sáng để xả vào cao điểm 9h và 18h.
Episode kết thúc ở bước 96 kiểu cắt thời gian (truncated = True, terminated = False); SAC/TD3 vẫn bootstrap từ trạng thái cuối.
Tối ưu MDP = cải thiện policy dựa trên value.

## Slide 9
Tóm tắt MDP của bài toán SEMS-RL
Thành phần | Định nghĩa | Kích thước / Miền
S | SoC, tải, PV, giá điện, sin/cos giờ, cờ ngày làm việc | ℝ⁷ (liên tục, có 1 biến nhị phân)
A | Công suất sạc/xả chuẩn hóa của BESS | [−1; 1] (1 chiều, liên tục)
P | Động lực học SoC có hiệu suất η + dữ liệu ngoại sinh phát lại | Hỗn hợp: xác định + ngẫu nhiên
R | −(chi phí điện + hao mòn pin + phạt đỉnh + phạt vi phạm) | Vô hướng, chuẩn hóa theo C_ref
γ, T | Chiết khấu và chân trời một ngày | γ = 0,99; T = 96 (Δt = 15 phút)
Khởi tạo episode: ngày ngẫu nhiên trong tập huấn luyện, SoC₀ ~ U(0,3; 0,7).

## Slide 10
Môi trường thử nghiệm là nơi giả thuyết gặp thực tế
Digital twin chuẩn Gymnasium: lớp MicrogridBessEnv, dùng chung cho cả 3 thuật toán để so sánh công bằng
Dữ liệu: Pecan Street / CityLearn (tải), NREL (PV), biểu giá TOU của EVN
Thành phần: DataPipeline → Env + SafetyGuardrail + NoiseWrapper → Evaluator → FastAPI → Dashboard Streamlit
MỤC ĐÍCH
Tái lập · đo lường · so sánh

## Slide 11
Giao diện môi trường và thông số mô phỏng
Giao diện | Đặc tả
observation_space | Box(shape=(7,), float32)
action_space | Box(−1, 1, shape=(1,), float32)
reset(seed, options) | Chọn ngày, SoC₀ ~ U(0,3; 0,7)
step(action) | Guardrail → cập nhật SoC → P_grid → reward; trả (obs, r, terminated, truncated, info)
info | P_grid, P_buy, P_sell, P_batt, SoC, chi phí từng thành phần, cờ bị cắt
Thông số | Giá trị
Dung lượng pin E_cap | 200 kWh
Công suất sạc/xả tối đa | 50 kW (0,25C)
Hiệu suất η_c / η_d | 0,92 / 0,92
Dải SoC an toàn | [0,2; 0,9]
PV định mức / đỉnh tải | 150 kWp / ≈ 120 kW
Ngưỡng đỉnh P_th | 90 kW
Δt, T, γ | 15 phút, 96 bước, 0,99
Chia tập theo thời gian (không xáo trộn): train 70% · val 15% · test 15%. Cấu hình bằng tệp YAML.

## Slide 12
Kịch bản thử nghiệm và chỉ số đánh giá
Mã | Kịch bản
S1 | Ngày làm việc điển hình
S2 | Ngày cuối tuần
S3 | Ngày nhiều mây (PV giảm ≈ 50%)
S4 | Nhiễu tải/PV (σ_L 5–10%, σ_PV 10–20%)
S5 | Mùa/tháng khác tập huấn luyện
Chỉ số | Hướng tốt
Chi phí điện/ngày J = Σ C_elec | Thấp
% chi phí tiết kiệm so với No-battery | Cao
Tỷ lệ cắt đỉnh (Peak Shaving Ratio) | Cao
Tỷ lệ tự tiêu thụ PV | Cao
Chu kỳ tương đương EFC | Vừa phải
Số lần lệnh bị cắt | Thấp
Phần thưởng TB/episode | Cao
No-battery (a = 0) chỉ là mốc tham chiếu để tính % tiết kiệm, không phải thuật toán.

## Slide 13
Một stack gọn cho vòng lặp thử nghiệm
Ưu tiên khả năng tái lập và theo dõi thí nghiệm; mạng MLP nhỏ nên huấn luyện được trên CPU hoặc Google Colab.
PYTHON 3.10+
NumPy, Pandas: dữ liệu & logic
GYMNASIUM
MicrogridBessEnv chuẩn hóa
PYTORCH + SB3
SAC, TD3 tự viết; PPO dùng SB3
TENSORBOARD
Log & so sánh thí nghiệm
Quy trình: 4 bước Cài đặt → Cấu hình → Kiểm thử → Ghi nhận
Khóa: seed 0–4 · phiên bản thư viện · số bước · γ · lr · batch · α/σ

## Slide 14: Ba thuật toán cho hành động liên tục
SAC
Off-policy · entropy cực đại
Lõi chính: ổn định, hiệu quả mẫu, thăm dò tốt
PHỤ TRÁCH
Trường (cài đặt) · Huỳnh (hàm thưởng)
TD3
Off-policy · tất định
Đối chuẩn: twin critic chống ước lượng quá cao Q
PHỤ TRÁCH
Phạm Quang Anh
PPO
On-policy · policy gradient
Đối chuẩn on-policy chuẩn mực, GAE + clip
PHỤ TRÁCH
Dương · Sơn (hỗ trợ)
Q-Learning/SARSA/DQN chỉ áp dụng cho hành động rời rạc; do a ∈ [−1; 1] liên tục nên nhóm chọn 3 thuật toán trên.

## Slide 15
SAC: Soft Actor-Critic
Cực đại hóa đồng thời phần thưởng kỳ vọng và entropy; chính sách Gaussian nén tanh bảo đảm a ∈ [−1; 1]; hệ số nhiệt α tự điều chỉnh theo entropy mục tiêu H̄ = −1.
Khởi tạo π_φ, Q_θ1, Q_θ2, critic đích, D = ∅
for step = 1…N_total:
step < N_start: a ~ U(−1, 1)
ngược lại: u ~ N(μ,σ), a = tanh(u)
s′, r ← E.step(a); lưu (s,a,r,s′,d) vào D
lấy batch B từ D; a′ ~ π(·|s′)
y = r + γ(1−d)[min Q_tg − α·logπ(a′|s′)]
cập nhật 2 critic: MSE(Q, y)
cập nhật actor: α·logπ − min Q
cập nhật α; cập nhật mềm critic đích τ
Đánh giá: a = tanh(μ_φ(s)) (tất định)
Siêu tham số | Giá trị
Mạng | 2 lớp ẩn 256, ReLU
Tốc độ học | 3e-4 (Adam)
γ, τ | 0,99; 0,005
Batch; buffer | 256; 200.000
N_start | 5.000 bước
Tổng số bước | 300.000
α | Tự điều chỉnh, init 1,0

## Slide 16
TD3: Twin Delayed DDPG
Cải tiến DDPG bằng ba kỹ thuật: hai critic lấy giá trị nhỏ hơn, cập nhật actor trễ, làm mượt hành động đích bằng nhiễu có cắt. Chính sách tất định, thăm dò bằng nhiễu Gaussian.
Khởi tạo actor π_φ, critic Q_θ1, Q_θ2 + mạng đích
for step = 1…N_total:
step < N_start: a ~ U(−1, 1)
ngược lại: a = clip(π(s) + ε, −1, 1)
lưu (s,a,r,s′,d) vào D; lấy batch B
ε′ = clip(N(0,σ_smooth), −c, c)
ã = clip(π_tg(s′) + ε′, −1, 1)
y = r + γ(1−d)·min(Q1_tg, Q2_tg)(s′, ã)
cập nhật Q1, Q2 bằng MSE
nếu step mod d_delay = 0:
cập nhật actor + cập nhật mềm mạng đích
Siêu tham số | Giá trị
Mạng | 2 lớp ẩn 256, ReLU
Tốc độ học | 1e-3 (có thể 3e-4)
d_delay | 2
σ_explore; σ_smooth; c | 0,1; 0,2; 0,5
γ, τ, batch | 0,99; 0,005; 256

## Slide 17
PPO: Proximal Policy Optimization
Thuật toán on-policy: cập nhật chính sách trong vùng tin cậy bằng hàm mục tiêu cắt tỷ lệ xác suất, ước lượng lợi thế bằng GAE. Là mốc so sánh on-policy với SAC và TD3.
Khởi tạo policy π_θ (Gaussian) và V_θ
for iteration = 1, 2, …:
thu N_steps bước bằng π_old
tính GAE: δ = r + γV(s′)(1−d) − V(s)
Â = δ + γλ(1−d)Â_next
chuẩn hóa Â
for epoch = 1…K, mỗi minibatch M:
ρ = exp(logπ_θ − logπ_old)
L_clip = −mean(min(ρÂ, clip(ρ,1±ε)Â))
L = L_clip + c_v·L_V + c_e·L_H; Adam
dừng sớm nếu KL > target_KL
Siêu tham số | Giá trị
Mạng | 2 lớp ẩn 64–256
Tốc độ học | 3e-4 (Adam)
N_steps × n_envs | 480 × 4 = 1.920
K; M | 10; 64
γ; λ_GAE; ε_clip | 0,99; 0,95; 0,2
c_v; c_e | 0,5; 0,0–0,01

## Slide 18
Pipeline đánh giá công bằng cho mọi phương pháp
Cùng tập kiểm thử, cùng chuỗi ngày và cùng bộ hạt giống cho mọi phương pháp.
Kịch bản
S1…S5
Phương pháp
No-battery, SAC,
TD3, PPO
Mỗi RL: 5 seed
(0–4), checkpoint
tốt nhất trên val
Chạy D_test
tất định, 96 bước
mỗi ngày
Tổng hợp
trung bình ± độ
lệch chuẩn
% tiết kiệm = (J_nobat − J_m) / J_nobat × 100. Đầu ra: bảng so sánh, biểu đồ hội tụ, biểu đồ SoC/công suất → Dashboard Streamlit.

## Slide 19: Tiến độ nhóm: từ mô hình đến thực nghiệm
ĐÃ HOÀN THÀNH
Đặc tả đầy đủ MDP (S, A, P, R, γ)
Thiết kế hàm thưởng đa mục tiêu
Mã giả SAC, TD3, PPO và siêu tham số
Bộ chỉ số, kịch bản S1–S5, lược đồ dữ liệu
ĐANG TRIỂN KHAI
Cài đặt MicrogridBessEnv (reset/step, guardrail)
Cài đặt SAC, TD3 bằng PyTorch; PPO bằng SB3
Pipeline resample 15 phút, NoiseWrapper, No-battery
Tinh chỉnh w₁, w₂, w₃
TIẾP THEO
Thực hành 3: hoàn thiện Env, chốt hàm thưởng
Thực hành 4–5: huấn luyện, tinh chỉnh, đánh giá
Thực hành 6: FastAPI, Dashboard, bảo vệ

## Slide 20
Thành viên 1–3
Nguyễn Văn Huỳnh
2351170599 · Nhóm trưởng, SAC & hàm thưởng
ĐÃ HOÀN THÀNH
Đặc tả MDP (S, A, P, R, γ); hàm thưởng chuẩn hóa theo C_ref
Điều phối tiến độ chung
ĐANG THỰC HIỆN
Tinh chỉnh w₁, w₂, w₃ trên môi trường mẫu
Phối hợp Trường cài đặt SAC
KẾ HOẠCH
Chạy huấn luyện SAC nhiều seed
Báo cáo phân tích hàm thưởng
Lý Đình Sơn
2351170615 · Môi trường & động lực học pin
ĐÃ HOÀN THÀNH
Đặc tả MicrogridBessEnv (S, A, Gymnasium)
Chuẩn hóa động lực học pin, quy ước dấu; logic Safety Guardrail
ĐANG THỰC HIỆN
Cài đặt reset()/step()
Kiểm thử đơn vị phương trình SoC và guardrail
KẾ HOẠCH
Bàn giao môi trường v1.0
Tích hợp dữ liệu, NoiseWrapper; hỗ trợ Dương chạy PPO
Nguyễn Văn Trường
2351170625 · SAC Lead
ĐÃ HOÀN THÀNH
Mã giả SAC và siêu tham số khởi tạo
Phác thảo kiến trúc Actor–Critic (Gaussian + tanh)
ĐANG THỰC HIỆN
Cài đặt SAC bằng PyTorch (replay buffer, auto-α)
KẾ HOẠCH
Huấn luyện thử trên môi trường
Tối ưu tốc độ hội tụ

## Slide 21
Thành viên 4–6
Phạm Quang Anh
2351170573 · TD3
ĐÃ HOÀN THÀNH
Mã giả TD3 và siêu tham số
Phác thảo twin critic và cập nhật trễ
ĐANG THỰC HIỆN
Cài đặt TD3 (twin critic, cập nhật trễ, làm mượt hành động đích)
KẾ HOẠCH
Huấn luyện thử TD3
So sánh SAC và TD3
Nguyễn Tùng Dương
2351170588 · PPO & Đánh giá
ĐÃ HOÀN THÀNH
Mã giả PPO (GAE, clip)
Bộ chỉ số, quy trình đánh giá, khung slide
ĐANG THỰC HIỆN
Cấu hình PPO bằng SB3 (cùng Sơn)
Viết evaluate.py
KẾ HOẠCH
Pipeline đánh giá tổng hợp, bảng so sánh
Hoàn thiện slide
Nguyễn Thị Cẩm Ly
2351170605 · Dữ liệu & ứng dụng
ĐÃ HOÀN THÀNH
Lược đồ processed.csv, tiền xử lý, chia train/val/test
Kịch bản S1–S5; khảo sát FastAPI, Streamlit
ĐANG THỰC HIỆN
Pipeline resample 15 phút, làm sạch dữ liệu
NoiseWrapper, mốc No-battery
KẾ HOẠCH
Xây dựng FastAPI (/predict)
Dựng Dashboard Streamlit

## Slide 22
Kế hoạch tiếp theo và rủi ro
Buổi | Nội dung | Phụ trách
Thực hành 3 | Hoàn thiện Env, kiểm thử dữ liệu, chạy No-battery, chốt hàm thưởng | Sơn, Ly, Huỳnh
Thực hành 4–5 | Huấn luyện, tinh chỉnh SAC, TD3, PPO; chạy pipeline đánh giá | Huỳnh + Trường (SAC), Quang Anh (TD3), Dương + Sơn (PPO)
Thực hành 6 | Tích hợp FastAPI, Dashboard; nghiệm thu, bảo vệ | Ly, Dương, cả nhóm
Rủi ro | Hướng xử lý
Thang đo phần thưởng lệch (VNĐ lớn so với phạt) | Chuẩn hóa theo C_ref; quét lưới nhỏ w₁..₃ trên tập val
Tác tử học chính sách “không làm gì” (a = 0) | So sánh với No-battery; tăng thăm dò (N_start, α, σ_explore)
Dữ liệu thiếu hoặc lệch quy mô hệ thống | Co giãn dữ liệu, bổ sung dữ liệu tổng hợp NREL; ghi rõ giả định

## Slide 23
Từ định nghĩa rõ đến thử nghiệm đáng tin
01 CHỐT MDP
S (7 chiều) · A ∈ [−1; 1] · P · R · γ = 0,99
02 CÀI BASELINE
SAC · TD3 · PPO + mốc No-battery
03 ĐO & SO SÁNH
5 seed · kịch bản S1–S5 · phân tích kết quả
CẢM ƠN · HỎI & ĐÁP
Nhóm 7 – Lớp 65KTPM – GVHD: TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành